## Slide 1
Проектирование и моделирование беспроводных сетей передачи данных с использованием программно-аппаратного комплекса EKAHAU IEEE 802.11 (WiFi)
Эльбьяри Мохамед Айман Хассан Эльсайед
Элия Киролос Хайри Фавзи

## Slide 2
Цель проекта:
Провести обследование текущей Wi-Fi сети, оценить покрытие, качество сигнала и ёмкость, а также предложить улучшения с помощью Ekahau AI Pro. Объект: 4 этаж учебного корпуса ИРИТ-РТФ.

## Slide 3
Описание объекта
• 4-этажное кирпичное здание • Площадь: 2697 м² • Потолки: 3 м, декоративные панели • Стены: кирпич, гипсокартон, стекло • Устройства: ноутбуки, смартфоны

## Slide 4
План работы (Этапы проекта)
1. Построение плана этажа 2. Задание зон покрытия 3. Размещение ТД 4. Анализ сигнала 5. Проверка каналов 6. Планирование ёмкости 7. Измерения 8. Выводы

## Slide 5
Первичная Wi-Fi сеть
• 16 точек доступа Cisco 3702i • Каналы: 2.4 ГГц — 1/6/11; 5 ГГц — 36, 40, 44, 48...

## Slide 6
Анализ уровня сигнала
• Покрытие в большинстве зон — хорошее • Пограничные зоны требуют оптимизации

## Slide 7
Вторичный сигнал
• Необходим для роуминга • В 5 ГГц покрытие слабое — решено снижением мощности и добавлением ТД

## Slide 8
Интерференция каналов
• Минимизировано перекрытие • Использованы несмешивающиеся каналы

## Slide 9
Ёмкость сети
• 100 смартфонов (2 Мбит/с), 50 ноутбуков (4 Мбит/с) • Всего: 400 Мбит/с • После оптимизации сеть выдерживает нагрузку

## Slide 10
Измерения (Site Survey)
• Пройдено ~600 м • Ekahau Sidekick + iPad • Точки фиксации каждые 3–5 м

## Slide 12
Спасибо за внимание!